## Slide 1: 物理自動轉珠系統
課 程：嵌入式影像處理
授課教授：陳朝烈
學 生：陳重佑 J108212107
張旭廷 F108112118
呂翊鳴 F108112108

## Slide 2: 目錄
1.簡介
2.架構圖
3.分析
  1.硬體需求
  2.軟體需求
  3.Breakdown
  4.輸入參數
  5.輸出參數
4.設計
  系統架構
  硬體驅動
  影像辨識
  轉珠演算法
5.參考文獻

## Slide 3: 簡介

## Slide 4: 架構圖

## Slide 5: 硬體需求
主控制器 Raspberry Pi 3B
  作業系統：Raspbian
  IO介面：USB﹐Uart ﹐Ethernet
3D列印機 Prusa i3
  微控制器：Arduino Mega 2560 w/ A4988
  IO介面：Uart
USB Webcam
  IO介面：USB
筆記型電腦
  IO介面：USB﹐ Ethernet

## Slide 6: 軟體需求
框架與語言
  Python
  .Net Core 3.1
開源套件
  OpenCV

## Slide 7: Breakdown

## Slide 8: 輸入參數
硬體驅動:
  接收按鈕事件
  照片輸入
  路徑位置
  影像辨別:
    判斷的照片
  轉珠演算法:
    珠子分布位置

## Slide 9: 輸出參數
硬體驅動:
  輸出裁切照片
  G Code指令
  影像辨別:
    一般頁面:輸出要點擊的位置
    遊戲頁面:輸出版面狀態、血量狀態
  轉珠演算法:
    盤面最佳路徑

## Slide 10: 設計-流程圖

## Slide 11: 設計-硬體驅動
區塊 | 輸入 | 輸出
人機介面 | 攝影機畫面 手機區域畫面 盤面辨識結果 按鈕操作 | 按鈕操作事件
三軸平台移動 | 相對路徑 絕對路徑 | 平台移動 移動結果
區塊 | 輸入 | 輸出 | 方法
攝影機畫面 | 控制指令 | 影像PNG結果 | 
手機區域 | 攝影機擷取圖片 | 螢幕視窗 | FindContours
盤面辨識結果 | 影像辨識結果 | 盤面分布 | 
按鈕操作 |  | 按鈕按下事件 | 
相對路徑 | 相對路徑位置 | G Code | 
絕對路徑 | 絕對路徑位置 | G Code | 

## Slide 12: 設計-影像辨識
區塊 | 輸入 | 輸出 | 方法
頁面辨識 | 裁切後影像 | 頁面辨別之結果 | FindContours
盤面辨識 | 裁切後影像 | 盤面分布矩陣 | HSV色彩辨別
血量辨識 | 裁切血量區域 | 血量條比例約多少 | HSV色彩辨別

## Slide 13: 測試-影像辨識

## Slide 14: 測試-影像辨識

## Slide 15: 測試-影像辨識

## Slide 16: 測試-影像辨識

## Slide 17: 測試-影像辨識
真實影像

## Slide 18: 轉珠演算法
使用.Net Core 框架實作
  支援Windows、Linux、MacOS
  支援x84-64架構處理器、ARM32\ARM64處理器
提供WebApi介面
PaDSolverCore – 專案網址
線上測試網址(Azure Web App)

## Slide 19: 設計-轉珠演算法
區塊 | 輸入 | 輸出
分散式運算 | 盤面與起始位置 | 最佳移動路徑
消珠偵測 | 盤面狀態 | 得分計算
移動方向 | 移動方向選取 | 可選移動方向
珠權重 | 各種珠比例 | 各珠加權後分數

## Slide 20: 轉珠規則與流程
選擇起始位置為起始珠
可移動方向為4方向或8方向
起始珠與移動路徑上的珠子互換位置
每次互換計為1步(Step)
放下起始珠或時間到計為一回合(Round)
三顆以上的同色珠，直線連線即可消除
每次消除計為1連段(Combo)
消除後的寶珠，由上方下落遞補
線上模擬器

## Slide 21: 範例盤面

## Slide 22: 測試環境
CPU : I7-7700 @3.6GHz
RAM : 32G DDR4 2400
OS : Win10 Pro 1903
Framework : .Net Core 3.1 SDK/Runtime

## Slide 23: RandomSolver 全隨機演算法
1. 隨機選擇起始珠子
2. 按可移動方向4或8方向中隨機選擇
  不可是上次移動的反方向
3. 移動後計算連線消除
4. 每次連段得1000分
5. 計算總得分是否超過設定值
  是：回傳路徑 否：重複2直到步數達到上限
目標分數訂為6000

## Slide 24: 連段計算
找出可消除的珠子
找出連通的珠子
(Two Pass)
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
4
6
6
6
6
7
7
7
8
計算消除珠子的Label種類
2,3,4,6→4連段

## Slide 25: RandomSolver 全隨機演算測試
固定亂數種子
產生100組盤面
計算以下指標
  平均路徑得分：6000
  每路徑平均花費時間：3443.05
  每路徑平均尋找次數：23150.44
  每路徑平均步數：29.43
  每秒平均計算路徑數：6729

## Slide 26: Conn2Solver 二連算法
1. 隨機選擇起始珠子
2. 按可移動方向4或8方向全部嘗試
  不可是上次移動的反方向
3. 移動後計算連線消除
4. 每次連段得1000分
5. 每次二連珠得10分
6. 選擇最高分的方向
8. 計算總得分是否超過目標分數
  是：回傳路徑 否：重複2直到步數達到上限

## Slide 27: Conn2Solver 二連算法測試
固定亂數種子
產生100組盤面
計算以下指標
  平均路徑得分：6035
  每路徑平均花費時間：146.43
  每路徑平均尋找次數：264.98
  每路徑平均步數：31.67
  每秒平均計算路徑數：1892

## Slide 28: LinkSolver 多連算法
1. 隨機選擇起始珠子
2. 按可移動方向4或8方向全部嘗試
  不可是上次移動的反方向
  不可是前三次移動的座標
3. 移動後計算連線消除
4. 每次連段得1000分
5. 每次二連珠得10分，每個圖形得10分
6. 選擇最高分的方向，但相差10分內視為同分
8. 計算總得分是否超過目標分數
  是：回傳路徑 否：重複2直到步數達到上限

## Slide 29: LinkSolver 多連算法測試
固定亂數種子
產生100組盤面
計算以下指標
  平均路徑得分：6039.6
  每路徑平均花費時間：102.18
  每路徑平均尋找次數：171.1
  每路徑平均步數：31.37
  每秒平均計算路徑數：1711

## Slide 30: 算法比較-100 Rounds
算法 | RandomSolver | Conn2Solver | LinkSolver
平均路徑得分 | 6000 | 6035 | 6039.6
每路徑平均花費時間 | 3443.05 | 146.43 | 102.18
每路徑平均尋找次數 | 23150.44 | 264.98 | 171.1
每路徑平均步數 | 29.43 | 31.67 | 31.73
每秒平均計算路徑數 | 6729 | 1892 | 1711
目標分數6000

## Slide 31: 算法比較-1000 Rounds
算法 | Conn2Solver | LinkSolver
平均路徑得分 | 6038.19 | 6036.68
每路徑平均花費時間 | 158.465 | 134.506
每路徑平均尋找次數 | 315.514 | 218.163
每路徑平均步數 | 31.274 | 31.237
每秒平均計算路徑數 | 1996 | 1628
目標分數6000

## Slide 32: 算法比較-Max Score 100 Rounds
最大連段分數
每秒降低300分

## Slide 33: 算法比較-100 Rounds
算法 | Conn2Solver | LinkSolver
平均路徑得分 | 6950.8 | 6912.4
每路徑平均花費時間 | 4272.97 | 4133.2
每路徑平均尋找次數 | 8651.31 | 6558.06
每路徑平均步數 | 33.8 | 33.67
每秒平均計算路徑數 | 2026 | 1587
最大連段分數
每秒降低300分

## Slide 34: Raspberry Pi 3測試

## Slide 35: 分散式運算與WebServer
使用.Net Core MVC WebAPI實作
按伺服器數量分割起始區域
將盤面與起始區域POST給伺服器
計算最佳盤面
回傳路徑給Client
1
2

## Slide 36: 分散式運算與WebServer-測試

## Slide 37: 分散式運算與WebServer
輸入
輸出

## Slide 38: 階段測試

## Slide 39: 參考文獻
珠思軌跡-分析轉珠遊戲三消軌跡及通用解
OpenCV Document
G-Code指令